Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 315 (16-315 мм)

#### Описание сварочного аппарата:

- Универсальный аппарат для электромуфтовой сварки ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 315 с интуитивным управлением предназначен для сварки труб из ПЭ, ПП с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями (электросварных муфт) диаметром до 315 мм. Сварочный аппарат применяется для монтажа инженерных систем водоснабжения, отопления, канализации.  Аппарат оснащен функцией протоколирования и имеет встроенную память на 1500 протоколов, которые могут быть записаны на флэш-накопитель через порт USB. Ввод сварочных данных осуществляется с помощью сканера или в ручном режиме.

Преимущества:

- Ударопрочный корпус со стальной рамой для самых тяжелых полевых условий.

- Класс защиты IP 54 – надёжная защита от попадания в корпус влаги и пыли.

- Защита от перепадов напряжения.

- Запоминание предыдущих параметров сварки для удобства работы.

- Автоматический режим сварки с визуальным и акустическим оповещением.

- Многофункциональный LCD дисплей с меню на русском языке.

- Универсальный. Сваривает фитинги большинства производителей.

- Функция компенсации температуры и автоматический контроль параметров сварки.

#### Комплектация:

- Сварочный аппарат с функцией протоколирования и электронным управлением.

- Оптический штрих-код сканер.

- Комплект сварочных адаптеров 4.0 и 4.7 мм.

- Сварочные кабели 5 м.

- Ручной скребок для удаления оксидного слоя.

- Карта памяти USB 16GB.

- Запасной предохранитель.

### Технические характеристики:

| Диаметр свариваемых труб, мм | 16-315 |
| --- | --- |
| Мощность, Вт | 3500 |
| Выходной ток, А | 1-60 |
| Выходное напряжение, В | 8-48 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/40-60 |
| Ввод данных | Штрих-код сканер; ручной |
| Функция протоколирования | есть |
| Количество протоколов в памяти, шт | 1500 |
| Выгрузка протоколов | Карта памяти USB 16GB |
| Язык меню | русский |
| Время сварки, сек | 1-9999 |
| Время остывания, мин | 1-999 |
| Диапазон рабочих температур, гр. С | -15+50 |
| Вес нетто/брутто, кг | 15/18 |
| Транспортировочные габариты, мм | 530х320х300 |